## 采购需求清单及技术规格

注：1、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则，其投标无效。

2、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

采购清单说明

1、中标单位供货的水暖材料质量和规格型号应符合招标条件，如质量、规格型号不符合医院要求应无条件退货，所供水暖材料必须是正品。

2、供货方式：分批次供货、每批供货时间不得超过3天，付款方式：每月按实际数量结算，本月支付上月货款，付款方式：转账。

3、报价包含运输、搬运、税率等一切费用。

4、每批货物现场验货，不接受快递员送货验货。

5、中标方所提供的产品不能满足需方要求，需方有权拒收。

6、建议投标方如有疑问现场看样。

7、以上数量为暂定量，供货期为两年。

*8、如院方采购产品规格型号与中标产品微调，参照类似产品中标价格，价格不变。

9、提供委托品牌的授权书。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台盆长柄医用单冷水龙头 | 单孔4分，手柄长190mm,精铜主体、陶瓷阀芯，配装饰盖， |  |  |  |  | 参考品牌：九牧、潜水艇、德众。供货时须另免费提供中标品牌阀芯2个 |
| 2 | 脚踏式蹲便器冲水阀 | 阀体材质为黄铜、黄铜阀芯，尺寸：高97mm/85mm*口径1寸，坚固耐用，净重约660克 |  |  |  |  | 参考品牌：法恩莎、箭牌、时龙.脚踏阀自带铜制弯头，口径1寸 |
| 3 | 换气扇 | 尺寸：300*300*20，功率35~65W超静音，排风口口径100mm，全铜电机。 |  |  |  |  | 参考品牌：欧普、松下、金羚。供货时免费提供100mm不锈钢卡箍，三孔接线端子 |