水光针注射治疗仪招标技术参数

（一）用途及要求：

1、适用范围：适用于面部真皮层喷注透明质酸钠；

2、安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好；

3、符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

（二）技术参数要求：

- 注射深度：≥3mm可调, 精确度≤0.1mm；

- 注射类型：1ml、3ml、5ml等可选择, 剂量控制≤0.01cc；

- 注射模式：间歇性注射和脉冲性注射等2种以上模式；

- 水光针头类型：≥5针型；

- 针头类型：≥30G；

- 接触模式：负压吸引；

- 喷射控制：脚踏开关控制；

- 可配合多种药物精华，全身治疗；

- 电压：220V；

（三）配备1台电动美容注射治疗椅，要求：

1、整体电动升降、靠背电动调节、腿部电动调节、整体旋转；

2、配套靠背可滑动升降椅≥2把；

(四) 整套设备免费质保2年，终身保修，提供承诺函并加盖公章。