二氧化碳培养箱技术参数

一、预期用途：适用于细菌、真菌、细胞进行体外培养的恒温装置。

二、资质要求：产品具有NMPA二类医疗器械注册证。

三、产品技术参数：

1、内部容积要求≥200升；

2、采用气套式加热系统，加热迅速，温度湿度恢复速度快；

3、温度控制范围+5℃至+50℃；

4、二氧化碳浓度控制范围0-20%；

5、CO2浓度传感器具有自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性；

6、标配254nm波长无臭氧型紫外灯，具有消毒功能；

7、CO2进气口配备高效过滤器，过滤效率99.99％；

8、具有门加热装置，可避免内门玻璃上形成冷凝水；

9、底盘水库式设计结构，非增湿盘，增加蒸发面积，相对湿度:≥90%，湿度恢复速度快；

10、标配虹吸泵，清洁方便；

11、具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性；

12、具体多重报警系统，确保仪器处于安全的运行状态；

13、质保≥2年。